### Bestektekst Schöck Isokorb® voor beton-beton aansluitingen

###### Omschrijving

Constructieve thermische onderbreking voor de aansluiting tussen betonen elementen, waarbij momenten en/of dwarskrachten moeten worden overgedragen.

###### Meting

(ofwel)

Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de te verbinden constructie-elementen.

(ofwel)

Meeteenheid: per lopende meter

Meetcode: horizontaal gemeten langs de gevel

Aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

De aannemer legt voor de plaatsing een technische documentatie en berekeningsnota van het thermisch onderbrekingselement voor, waaruit de dimensionering volgens de opgegeven momenten en dwarskrachten kan afgeleid worden.

Wapeningsstaal B500 B conform NBN-EN 10080:2005

Ter hoogte van de isolatie bestaat de wapening uit roestvast staal matnr. 1.4571, 1.4404, 1.4362 of 1.4482 conform NBN-EN 10088.

Glad roestvast staal matnr. 1.4571, 1.4401, 1.4362 of 1.4404 van verstevigingsstap S460

Drukelement van hogesterkte beton in HDPE-behuizing

Standaard brandwerende uitvoering REI120 (T type K, Q-E, D) of R90 (type W)

De nodige bijlegwapening wordt voorzien.

Specificaties

Op te nemen moment: … kNm / volgens aanduiding op de stabiliteitsplannen

Op te nemen dwarskracht: … kN / volgens aanduiding op de stabiliteitsplannen

Isolatie: Neopor®

Dikte: 80mm volgens plannen

###### Uitvoering

Volgens tekening en berekening van de stabiliteitsingenieur en voorschriften van de leverancier.

De isolatie van het thermisch onderbrekingselement wordt ter hoogte van de isolatie van de muur geplaatst zodat een continue thermische snede wordt verkregen.

###### Types

Schöck Isokorb® T type K -M…-V…-REI12-CV…-H...-L1000 λeq= …… W/mK; MRd = … kNm/elem. VRd = … kN/elem.

Schöck Isokorb® T type Q-E (W)-V…REI120-CV…-H...-L... λeq= …… W/mK; VRd = … kN/elem

Schöck Isokorb® T type Q-E (W)-VV…REI120-CV…-H...-L... λeq= …… W/mK; VRd = … kN/elem

Schöck Isokorb® T type H-NN…-REI120-CV…-H...-L... λeq= …… W/mK; VRd = … kN/elem

Schöck Isokorb® T type H-VV…-NN…-REI120-CV…-H...-L... λeq= …… W/mK; VRd = … kN/elem

Schöck Isokorb® T type D…-MM…-VV…-REI120-CV…-H...-L1000 λeq= …… W/mK; MRd = … kNm/elem. VRd = … kN/elem.

Schöck Isokorb® T type W-M…-V…-R90-CV…-H....-B… λeq= …… W/mK; MRd = … kNm/elem. VRd = … kN/elem.